## Slide 2
مقدمه
آشنايي با صفحه كليد سيستم
كليد هاي اجرايي
كليد خاموش و روشن سيستم
كليد انداره گيري زاويه
كليد اندازه گيري طول
كليد اندازه گيري مختصات
كليد ورود به برنامه ها
كليد برگشت به حالت قبل
مقدمه
آشنايي با صفحه كليد سيستم
كليد هاي اجرايي
كليد خاموش و روشن سيستم
كليد اندازه گيري زاويه
كليد اندازه گيري طول
كليد اندازه گيري مختصات
كليد ورود به برنامه ها
كليد برگشت به حالت قبل

## Slide 3
1-اين صفحه جهت افزايش کنتراست صفحه نمايش است
بدين صورت که با کليدهای F1 , F2 صورت ميگيرد.
2-سپس با کليد F4 وارد صفحات اصلی دستگاه ميشويم.
صفحه اول منوي زاويه :
اين صفحه با فشار كليد ANG نمايش مي يابد
كليد F1 جهت صفر صفر نمودن است
كليد F2 جهت نگهداري لمب افق يا قرار دادن يك زاويه مشخص روي يك امتداد
كليد F3 جهت قرار دادن يك زاويه خاص روي يك امتداد اين مقدار را با عدد ايجاد مينماييم
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي زاويه است
كليد F1 جهت روشن نمودن خطا گير يا كمپانزاتور در هردو محور و شاقول ليزري است
كليد F2 جهت محاسبه يك زاويه به صورت تكرار است ( همان حالت كوپل)
كليد F3 جهت تبديل زاويه قائم به شيب درصد
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي زاويه است

## Slide 4
صفحه اول منوي طوليابي :
اين صفحه با فشار دادن كليد مثلث نمايش مي يابد
كليد F1 جهت اندازه گيري طول است
كليد F2 جهت تعيين نوع اندازه گيري طول است FINE , TRACK , COARSE
كليد F3 جهت نمايش مقدار موج خروجي و ثابت منشور است
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي طوليابي است
كليد F1 جهت روشن نمودن بوقي است كه در زواياي قائمه صدا مي دهد
كليد F2 جهت تعويض سمت افزايش زاويه افق است
كليد F3 تعويض محل صفر زاويه قائم
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي زاويه است

## Slide 5
صفحه اول نمايش مختصات :
اين صفحه با فشار كليد صفحات مختصات تمايش داده مي شود
كليد F1 جهت اندازه گيري مختصات است
كليد F2 جهت تعيين نوع اندازه گيري طول است FINE , TRACK , COARSE
كليد F3 جهت نمايش مقدار موج خروجي و ثابت منشور است
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي مختصات است
كليد F1 جهت ايجاد يك اندازه گيري انحرافي است
كليد F2 جهت پياده سازي يك طول مشخص است
كليد F3 جهت تغيير واحد طول است
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي طوليابي است

## Slide 6
كليد F1 جهت وارد كردن ارتفاع منشور است
كليد F2 جهت وارد كردن ارتفاع دوربين است
كليد F3 جهت وارد كردن مختصات نقطه استقرار است
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي مختصات است
كليد F1 جهت وارد كردن ارتفاع منشور است
كليد F2 جهت وارد كردن ارتفاع دوربين است
كليد F3 جهت وارد كردن مختصات نقطه استقرار است
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي مختصات است
كليد F1 جهت اندازه گيري مختصات به روشهاي انحرافي است
كليد F3 جهت تغيير واحد اندازه گيري طول است
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي مختصات است
با زدن كليد MENU صفحه زير نمايش مي يابد :
F1 جهت ورود اطلاعات
F2 جهت طرح بندي اطلاعات
F3 جهت ورود به حافظه و تغيير دادن آن
F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي

## Slide 7
F1 جهت ورود به منوي برنامه ها
F2 جهت روشن كردن شاقول ليزري
F3 جهت روشن كردن تارهاي رتيكول و صفحه نمايش
F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي
F1 جهت ورود به منوي برنامه ها
F2 جهت روشن كردن شاقول ليزري
F3 جهت روشن كردن تارهاي رتيكول و صفحه نمايش
F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي
F1 جهت ورود به منوي پارامترها
F2 جهت تعيين مقدار روشنايي صفحه نمايش
در صفحه دوم MENU گزينه برنامه ها را فشار مي دهيم
PROGRAMS

## Slide 8
F1 جهت ورود به برنامه اندازه گيري ارتفاع از راه دور
F2 جهت ورود به اندازه گيري غير مستقيم فاصله
F3 جهت ورود به اندازه گيري ارتفاع نقطه استقرار
F4 جهت ورود به صفحه بعدي منوي برنامه ها
F1 جهت ورود به برنامه اندازه گيري مساحت
F2 جهت ورود به برنامه تقاطع
تعيين معلوم بودن ارتفاع منشور
F1 وارد كردن ارتفاع منشور
F2 نا معلوم بودن ارتفاع منشور
كليد روي F1

## Slide 9
تعيين معلوم بودن ارتفاع منشور
F1 وارد كردن ارتفاع منشور
F2 نا معلوم بودن ارتفاع منشور
كليد روي F2
ورود ارتفاع منشور از طريق F1 يا INPUT
و سپس ENTER كردن آن
اندازه گيري طول افق با كليد F1
ذخيره اطلاعات بدست آمده با كليد F4
محاسبه اختلاف ارتفاع
F2 نمايش ارتفاع منشور
F3 نمايش مقدار طول اندازه گيري شده

## Slide 10
برنامه گرفتن اطلاعات بين دو نقطه يا MLM :
بدين منظور كليد F2 را فشار ميدهيم تا برنامه اجرا گردد
تعيين معلوم بودن ارتفاع منشور
F1 وارد كردن ارتفاع منشور
F2 نا معلوم بودن ارتفاع منشور
كليد روي F2
انتخاب اين موضوع كه از اطلاعات داخل حافظه استفاده ميگردد يا خير
كليدF1 جهت انتخاب فايل مورد نظر و نقاط مورد نظر است
كليد F2 جهت انتخاب حالت بدون اطلاعات حافظه است
اگر گزينه فايل انتخاب گردد صفحه زير نمايش داده مي شود
كليد F1 جهت وارد كردن نام فايل است
كليد F2 جهت نمايش نامهاي فايلهاست
كليد F4 جهت ورود است
اگر گزينه بدون اطلاعات حافظه انتخاب گردد بدين صورت بايد عمل كرد
در اين حالت كليد F2 را فشار ميدهيم

## Slide 11
برنامه محاسبه ارتفاع ايستگاه :
جهت ورود به اين برنامه كليد F3 را فشار ميدهيم
برنامه محاسبه ارتفاع ايستگاه :
جهت ورود به اين برنامه كليد F3 را فشار ميدهيم
در اين صفحه اين نكته را مشخص مي نماييم كه از اطلاعات داخل حافظه مي خواهيم استفاده كنيم يا خير
كليد F1 جهت استفاده از اطلاعات داخل حافظه است
كليد F2 جهت استفاده نكردن از اطلاعات حافظه است
در اين صفحه توسط كليد F1 مختصات نقطه استقرار را معرفي مينماييم
و توسط كليد F2 به منشور قراول روي مينماييم
حال با معرفي ارتفاع دوربين و مختصات نقطه استقرار كليد F2 را فشار ميدهيم
تا اندازه گيري طول و زاويه صورت گيرد

## Slide 12
برنامه محاسبه مساحت:
جهت ورود كليد F1 را فشار ميدهيم
برنامه محاسبه مساحت:
جهت ورود كليد F1 را فشار ميدهيم
انتخاب نقاط از روي يك فايل توسط كليد F1
انتخاب نقاط بر اساس اندازه گيري طول وزاويه
اندازه گيري مختصات با كليد F1
تغيير واحد نمايش مساحت با كليد F3
بازدن كليد F1 مختصات ثبت شده و جهت محاسبه مختصات استفاده ميشود

## Slide 13
اندازه گيري نقطه از خط:
كليدF2 را فشار ميدهيم
اندازه گيري نقطه از خط:
كليدF2 را فشار ميدهيم
در اين منو ارتفاع دوربين را معرفي مينماييم
در اين منو ارتفاع منشور اول را معرفي مينماييم
حال به منشور اول قراول روي خواهيم داشت
در اين منو ارتفاع منشور دوم را معرفي مينماييم
حال به منشور دوم قراول روي خواهيم داشت
در اين صفحه اختلاف ارتفاع و فاصله افقي اين دو نقطه بيان ميشود

## Slide 14
روشن كردن چراغ ها :
گزينه F3 را فشار ميدهيم
كليد F1 جهت روشن ساختن چراغ صفحه نمايش است
كليد F2 جهت خاموش ساختن چراغ صفحه نمايش است
كليد F3 جهت روشن ساختن چراغ تارهاي رتيكول است
روشن ساختن شاقول ليزري :
كليد F2 را فشار ميدهيم
معرفي پارامترهاي دستگاه:
كليد F1 را فشار ميدهيم
كليد F1 جهت تنظيم اطلاعات زاويه وطول
كليد F2 جهت تنظيم خاموش شدن دستگاه به صورت اتوماتيك
كليد F3 جهت تنظيم كمپانزاتور و يا روشن ساختن آن
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي

## Slide 15
كليد F1 جهت تنظيم تنظيم خطا به صورت اتوماتيك
كليد F2 جهت تنظيم نوع باطري
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي
ورود به منوي MINIMUM READING :
كليد F1 جهت تنظيم اطلاعات زاويه (تنظيم دقت زاويه)
كليد F2 جهت تنظيم اطلاعات طول(تنظيم دقت طول تا 0.2 ميليمتر)
ورود به منوي AUTO POWER OFF :
كليد F2 را فشار ميدهيم
در صورت روشن ساختن اين منو دستگاه بعد از 30 دقيقه به صورت اتوماتيك خاموش خواهد شد

## Slide 16
ورود به منوي TILT:
كليد F3 را فشار ميدهيم
كليد F1 جهت تنظيم كمپانزاتور در يك جهت
كليد F2 جهت تنظيم كمپانزاتور در دو جهت
كليد F3 جهت خاموش كردن كمپانزاتور
كليد F4 جهت تاييد مطالب بالا
ورود به منوي ERROR CORRECTION:
كليد F1 را فشار ميدهيم
در صورت روشن ساختن اين منو دستگاه به صورت اتوماتيك خطاي كرويت و انكسار را حذف مي نمايد
ورود به منوي BATTERY TYPE:
كليد F2 را فشار ميدهيم
در اين منو نوع باطري دستگاه را معرفي مي نماييم

## Slide 17
ورود به منوي CONTRAST ADJ :
كليد F2 را فشار ميدهيم
1-اين صفحه جهت افزايش کنتراست صفحه نمايش است
بدين صورت که با کليدهای F1 , F2 صورت ميگيرد.
2-سپس با کليد F4 اطلاعات فوق را تاييد مينماييم.
ورود به منوي DATA COLLECT :
كليد F1 را فشار ميدهيم
كليد F1 جهت تنظيم اطلاعات ايستگاه استقرار
كليد F2 جهت تنظيم ايستگاه صفر صفر است
كليد F3 جهت برداشت شعاعي است
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي

## Slide 18
كليد F1 جهت انتخاب يك فايل
كليد F2 جهت ورود كدهاي برداشت
كليد F3 جهت تنظيم مشخصات برداشت
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي
ورود به منوي SELECT A FILE :
كليد F1 را فشار ميدهيم
در اين منو گزينه اول نمايش اطلاعات خام يا طول و زاويه است و گزينه دوم نمايش اطلاعات مختصاتي يك فايل است
ورود به منوي PCODE INPUT :
كليد F2 را فشار ميدهيم

## Slide 19
ورود به منوي CONFIG :
كليد F3 را فشار ميدهيم
در اين منو سعي بر اين است كه فرضيات برداشت را در منوي DATA COLLECT تنظيم كنيم
كليد F1 جهت تنظيم نوع مد اندازه گيري طول است
كليد F2 جهت تنظيم نوع نمايش طول است
كليد F3 جهت تنظيم چگونگي طوليابي است(از نظر تعداد تكرار)
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي است
كليد F1 را فشار مي دهيم
كليد F1 جهت تنظيم تاييد اطلاعات مختصات قبل از ثبت است
كليد F2 جهت تنظيم چگونگي ثبت اطلاعات مختصات است
كليد F3 جهت تنظيم حالت محاسبه مختصات به صورت اتوماتيك
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي است

## Slide 20
ورود به منوي LAYOUT :
كليد F2 را فشار ميدهيم
كليد F1 جهت وارد كردن جهت وارد كردن مختصات نقطه استقرار است
كليد F2 جهت وارد كردن مختصات نقطه اديد عقب است
كليد F3 جهت ورود به قسمت پياده سازي دستگاه است
كليد F4 جهت وارد شدن به صفخه بعدي
كليد F1 جهت وارد كردن نام فايل مورد نظر است
كليد F2 جهت وارد كردن مختصات نقاط جديدي است
كليد F4 جهت وارد شدن به صفخه بعدي

## Slide 21
ورود به منوي MEMORY MGR :
در منوي اصلي كليد F3 را فشار ميدهيم
كليد F1 جهت نمايش تعداد فايلهاي ذخيره شده و مقدار حافظه باقي مانده
كليد F2 جهت نمايش فايلهاي مختلف ذخيره شده
كليد F3 جهت پاك كردن و يا تغيير دادن يك فايل است
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي اين منو است
كليد F1 جهت وارد كردن مختصات به فايل مختصات
كليد F2 جهت پاك نمودن مختصاتهاي مختلف از يك فايل
كليد F3 جهت وارد كردن كد هاي مختلف براي نقاط
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي اين منو است
كليد F1 جهت انتقال اطلاعات است
كليد F2 جهت پاك كردن كل حافظه داخلي است
كليد F4 جهت ورود به صفحه بعدي اين منو است