## Slide 1: Chapitre 3 :Algèbre de Boole
<number>
Définition des variables et fonctions logiques
Les opérateurs de base et les portes logiques .
Les lois fondamentales de l’algèbre de Boole
Notes: <number>

## Slide 2: 1. Introduction
<number>
Les machines numériques sont constituées d’un ensemble de circuits électroniques.
Chaque circuit fournit une fonction logique bien déterminée ( addition, comparaison ,….).
La fonction F(A,B) peut être : la somme de A et B , ou le résultat de la comparaison de A et B ou une autre fonction
Circuit
A
F(A,B)
B
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Pour concevoir et réaliser ce circuit on doit avoir un modèle mathématique de la fonction réalisée par ce circuit .
Ce modèle doit prendre en considération le système binaire.
Le modèle mathématique utilisé est celui de Boole.

## Slide 4: 2. Algèbre de Boole
<number>
George Boole est un mathématicien anglais ( 1815-1864).
Il a fait des travaux dont lesquels les fonctions ( expressions ) sont constitués par des variables qui peuvent prendre les valeurs ‘OUI’ ou ‘NON’ .
Ces travaux ont été utilisés pour faire l’étude des systèmes qui possèdent deux états s’exclus mutuellement :
  Le système peut être uniquement dans deux états E1 et E2 tel que E1 est l’opposé de E2.
  Le système ne peut pas être dans l’état E1 et E2 en même temps
Ces travaux sont bien adaptés au Système binaire ( 0 et 1 ).
Notes: <number>

## Slide 5: Exemple de systèmes à deux états
<number>
Un interrupteur est ouvert ou non ouvert ( fermé )
Une lampe est allumée ou non allumée ( éteinte )
Une porte est ouverte ou non ouverte ( fermée )
Remarque :
On peut utiliser les conventions suivantes :
OUI  VRAI ( true )
NON  FAUX ( false)
OUI  1 ( Niveau Haut )
NON  0 ( Niveau Bas )
Notes: <number>

## Slide 6: 3. Définitions et conventions
<number>
3.1. Niveau logique : Lorsque on fait l’étude d’un système logique il faut bien préciser le niveau du travail.
Exemple :
Logique positive :
lampe allumée : 1
lampe éteinte : 0
Logique négative
lampe allumée : 0
lampe éteinte : 1
Niveau | Logique positive | Logique négative
H ( Hight ) haut | 1 | 0
L ( Low ) bas | 0 | 1
Notes: <number>

## Slide 7: 3.2. Variable logique ( booléenne )
<number>
Une variable logique ( booléenne ) est une variable qui peut prendre soit la valeur 0 ou 1 .
Généralement elle est exprimée par un seul caractère alphabétique en majuscule ( A , B, S , …)
Exemple :
  Une lampe : allumée L = 1
éteinte L = 0
  Premier interrupteur ouvert : I1 =1
fermé : I1 =0
  2éme interrupteur ouvert : I2=1
fermé : I2=0
Notes: <number>

## Slide 8: 3.3. Fonction logique
<number>
C’est une fonction qui relie N variables logiques avec un ensemble d’opérateurs logiques de base.
Dans l’Algèbre de Boole il existe trois opérateurs de base : NON , ET , OU.
La valeur d’une fonction logique est égale à 1 ou 0 selon les valeurs des variables logiques.
Si une fonction logique possède N variables logiques  2n combinaisons  la fonction possède 2n valeurs.
Les 2n combinaisons sont représentées dans une table qui s’appelle table de vérité ( TV ).
Notes: <number>

## Slide 9: Exemple d’une fonction logique
<number>
La fonction possède 3 variables  23 combinaisons
A | B | C |  | F
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 0
1 | 1 | 1 |  | 1
Une table de vérité
Notes: <number>

## Slide 10: 4. Opérateurs logiques de base 4.1 NON ( négation )
<number>
NON : est un opérateur unaire ( une seule variable) qui à pour rôle d’inverser la valeur d’une variable .
F(A)= Non A =
( lire : A barre )
A | 
0 | 1
1 | 0
A
Notes: <number>

## Slide 11: 4.2 ET ( AND )
<number>
Le ET est un opérateur binaire ( deux variables) , à pour rôle de réaliser le Produit logique entre deux variables booléennes.
Le ET fait la conjonction entre deux variables.
Le ET est défini par : F(A,B)= A . B
A | B | A . B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Notes: <number>

## Slide 12: 4.3 OU ( OR )
<number>
Le OU est un opérateur binaire ( deux variables) , à pour rôle de réaliser la somme logique entre deux variables logiques.
Le OU fait la disjonction entre deux variables.
Le OU est défini par F(A,B)= A + B ( il ne faut pas confondre avec la somme arithmétique )
A | B | A + B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Notes: <number>

## Slide 13: Remarques
<number>
Dans la définition des opérateurs ET , OU , nous avons juste donner la définition de base avec deux variables logiques.
L’opérateur ET peut réaliser le produit de plusieurs variables logique ( ex : A . B . C . D ).
L’opérateur OU peut aussi réaliser la somme logique de plusieurs variables logiques ( ex : A + B + C +D).
Dans une expression on peut aussi utiliser les parenthèses.
Notes: <number>

## Slide 14: 4.4 Précédence des opérateurs ( priorité des opérateurs )
<number>
Pour évaluer une expression logique ( fonction logique) :
  on commence par évaluer les sous expressions entre les parenthèses.
  puis le complément ( NON ) ,
  en suite le produit logique ( ET )
  enfin la somme logique ( OU)
  Exemple :
Exercice :
Trouver la table de vérité de la fonction précédente ?
Notes: <number>

## Slide 15: Solution
<number>
A | B | C |  | F
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 0
1 | 1 | 1 |  | 0
Pour trouver la table de vérité , il faut trouver la valeur de la fonction F
pour chaque combinaisons des trois variables A, B , C
3 variables  2 3 = 8 combinaisons

## Slide 16: 4.5 Lois fondamentales de l’Algèbre de Boole
<number>
L’opérateur NON
Notes: <number>

## Slide 17
<number>
L’opérateur ET
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
L’opérateur OU
Notes: <number>

## Slide 19
<number>
Distributivité
Autres relations utiles
Notes: <number>

## Slide 20: 5. Dualité de l’algèbre de Boole
<number>
Toute expression logique reste vrais si on remplace le ET par le OU , le OU par le ET , le 1 par 0 , le 0 par 1.
Exemple :

## Slide 21: 6. Théorème de DE-MORGANE
<number>
Le produit logique complimenté de deux variables est égale au somme logique des compléments des deux variables.
La somme logique complimentée de deux variables est égale au produit des compléments des deux variables.
Notes: <number>

## Slide 22: 6.1 Généralisation du Théorème DE-MORGANE à N variables
<number>

## Slide 23: 7. Autres opérateurs logiques 7.1 OU exclusif ( XOR)
<number>
Notes: <number>

## Slide 24: 7.2 NAND ( NON ET )
<number>
Notes: <number>

## Slide 25: 7.3 NOR ( NON OU )
<number>
Notes: <number>

## Slide 26: 7.4 NAND et NOR sont des opérateurs universels
<number>
En utilisant les NAND et les NOR on peut exprimer n’importe qu’elle expression ( fonction ) logique.
Pour cela , Il suffit d’exprimer les opérateurs de base ( NON , ET , OU ) avec des NAND et des NOR.
Notes: <number>

## Slide 27: 7.4.1 Réalisation des opérateurs de base avec des NOR
<number>

## Slide 28: Exercice
<number>
Exprimer le NON , ET , OU en utilisant des NAND ?

## Slide 29: 7.4.3 Propriétés des opérateurs NAND et NOR
<number>

## Slide 30: 8. Portes logiques
<number>
Une porte logique est un circuit électronique élémentaire qui
Permet de réaliser la fonction d’un opérateur logique de base .

## Slide 31
<number>
Remarque :
Les portes ET , OU , NAND , NOR peuvent avoir plus
que deux entrées
Il n’existe pas de OU exclusif à plus de deux entrées

## Slide 32: Exemple1
<number>
8.1 Schéma d’un circuit logique ( Logigramme)
C’est la traduction de la fonction logique en un schéma électronique.
Le principe consiste à remplacer chaque opérateur logique par la porte
logique qui lui correspond.

## Slide 33
<number>
Exemple 2

## Slide 34: Exercice 1
<number>
Donner le logigramme des fonctions suivantes :

## Slide 35: Exercice 2 : Donner l’équation de F ?
<number>

## Slide 36: Définition textuelle d’une fonction logique , table de vérité , formes algébriques , simplification algébrique, table de Karnaugh
<number>

## Slide 37: 1. Définition textuelle d’une fonction logique
<number>
Généralement la définition du fonctionnement d’un système est donnée sous un format textuelle .
Pour faire l’étude et la réalisation d’un tel système on doit avoir son modèle mathématique (fonction logique).
Donc il faut tirer ( déduire ) la fonction logique a partir de la description textuelle.
Notes: <number>

## Slide 38: Exemple : définition textuelle du fonctionnement d’un système
<number>
Une serrure de sécurité s’ouvre en fonction de trois clés. Le fonctionnement de la serrure est définie comme suite :
  La serrure est ouverte si au moins deux clés sont utilisées.
  La serrure reste fermée dans les autres cas .
Donner la schéma du circuit qui permet de contrôler
l’ouverture de la serrure ?

## Slide 39: Étapes de conception et de réalisation d’un circuit numérique
<number>
Pour faire l’étude et la réalisation d’un circuit il faut suivre le étapes suivantes :
  Il faut bien comprendre le fonctionnement du système.
  Il faut définir les variables d’entrée.
  Il faut définir les variables de sortie.
  Etablir la table de vérité.
  Ecrire les équations algébriques des sorties ( à partir de la table de vérité ).
  Effectuer des simplifications ( algébrique ou par Karnaugh).
  Faire le schéma avec un minimum de portes logiques.

## Slide 40: Si on reprend l’exemple de la serrure :
<number>
  Le système possède trois entrées : chaque entrée représente une clé.
  On va correspondre à chaque clé une variable logique: clé 1  A , la clé 2  B , la clé 3  C
    Si la clé 1 est utilisée alors la variable A=1 sinon A =0
    Si la clé 2 est utilisée alors la variable B=1 sinon B =0
    Si la clé 3 est utilisée alors la variable C=1 sinon C =0
  Le système possède une seule sortie qui correspond à l’état de la serrure ( ouverte ou fermé ).
  On va correspondre une variable S pour designer la sortie :
    S=1 si la serrure est ouverte ,
    S=0 si elle est fermée

## Slide 41
<number>
  S=F(A,B,C)
  F(A,B,C)= 1 si au mois deux clés sont introduites
  F(A,B,C)=0 si non .
Circuit
A
S=F(A,B,C)
B
C
Remarque :
Il est important de préciser aussi le niveau logique avec lequel on travail
( logique positive ou négative ).

## Slide 42: 2. Table de vérité ( Rappel )
<number>
Si une fonction logique possède N variables logiques  2n combinaisons  la fonction possède 2n valeurs.
Les 2n combinaisons sont représentées dans une table qui s’appelle table de vérité.

## Slide 43: 2. Table de vérité ( Exemple )
<number>
A | B | C |  | S
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 0
0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 1

## Slide 44: 2.3 Extraction de la fonction logique à partir de la T.V
<number>
F = somme min termes
F = produit des max termes

## Slide 45: 3. Forme canonique d’une fonction logique
<number>
On appel forme canonique d’une fonction la forme ou chaque terme de la fonction comportent toutes les variables.
Exemple :
Il existent plusieurs formes canoniques : les plus utilisées
sont la première et la deuxième forme .

## Slide 46: 3.1 Première forme canonique
<number>
Première forme canonique (forme disjonctive) : somme de produits
C’est la somme des min termes.
Une disjonction de conjonctions.
Exemple :
Cette forme est la forme la plus utilisée.
Notes: <number>

## Slide 47: 3.2 Deuxième forme canonique
<number>
Deuxième forme canonique (conjonctive): produit de sommes
Le produit des max termes
Conjonction de disjonctions
Exemple :
La première et la deuxième forme canonique sont équivalentes .

## Slide 48: Remarque 1
<number>
On peut toujours ramener n’importe qu’elle fonction logique à l’une des formes canoniques.
Cela revient à rajouter les variables manquants dans les termes qui ne contiennent pas toutes les variables ( les termes non canoniques ).
Cela est possible en utilisant les règles de l’algèbre de Boole :
  Multiplier un terme avec une expression qui vaut 1
  Additionner à un terme avec une expression qui vaut 0
  Par la suite faire la distribution

## Slide 49: Exemple :
<number>

## Slide 50: Remarque 2
<number>
Il existe une autre représentation des formes canoniques d’une fonction , cette représentation est appelée forme numérique.
R : pour indiquer la forme disjonctive
P : pour indiquer la forme conjonctive.
Exemple : si on prend une fonction avec 3 variables

## Slide 51: Remarque 3 : déterminer F
<number>
A | B | C |  | F | 
0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
0 | 0 | 1 |  | 0 | 1
0 | 1 | 0 |  | 0 | 1
0 | 1 | 1 |  | 1 | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 1
1 | 0 | 1 |  | 1 | 0
1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
F

## Slide 52: Exercice 1
<number>
Déterminer la première , la deuxième forme canonique et la fonction inverse à partir de la TV suivante ? Tracer le logigramme de la fonction ?
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 53: Exercice 2
<number>
Faire le même travail avec la T.V suivante :
A | B | C |  | S
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 1

## Slide 54
<number>
Exercice 3
Un jury composé de 4 membres pose une question à un joueur, qui à son tour donne une réponse. Chaque membre du jury positionne son interrupteur à " 1 " lorsqu'il estime que la réponse donnée par le joueur est juste (avis favorable ) et à " 0 " dans le cas contraire (avis défavorable ). On traite la réponse de telle façon à positionner :
Une variable succès (S=1) lorsque la décision de la majorité des membres de jury est favorable,
une variable Échec (E=1) lorsque la décision de la majorité des membres de jury est défavorable
et une variable Égalité (N=1) lorsqu’il y a autant d'avis favorables que d'avis défavorables.
Question :
a./ Déduire une table de vérité pour le problème,
b./ Donner les équations de S, E,
c./ En déduire l’équation de N,

## Slide 55: 4. Simplification des fonctions logiques
<number>

## Slide 56: 4. Simplification des fonctions logiques
<number>
L’objectif de la simplification des fonctions logiques est de :
  réduire le nombre de termes dans une fonction
  et de réduire le nombre de variables dans un terme
Cela afin de réduire le nombre de portes logiques utilisées  réduire le coût du circuit
Plusieurs méthodes existent pour la simplification :
  La Méthode algébrique
  Les Méthodes graphiques : ( ex : table de karnaugh )
  Les méthodes programmables
Notes: <number>

## Slide 57: 5. Méthode algébrique
<number>
Le principe consiste à appliquer les règles de l’algèbre de Boole afin d’éliminer des variables ou des termes.
Mais il n’y a pas une démarche bien spécifique.
Voici quelques règles les plus utilisées :

## Slide 58: 5.1 Règles de simplification
<number>
Règles 1 : regrouper des termes à l’aide des règles précédentes
Exemple

## Slide 59
<number>
Règles 2 : Rajouter un terme déjà existant à une expression
Exemple :

## Slide 60
<number>
Règles 3 : il est possible de supprimer un terme superflu ( un terme en plus ), c’est-à-dire déjà inclus dans la réunion des autres termes.
Exemple 1 :

## Slide 61: Exemple 2 : il existe aussi la forme conjonctive du terme superflu
<number>

## Slide 62
<number>
Règles 4 : il est préférable de simplifier la forme canonique ayant le nombre de termes minimum.
Exemple :

## Slide 63: Exercice
<number>
Démontrer la proposition suivante :
Donner la forme simplifiée de la fonction suivante :

## Slide 64
<number>
6. Simplification par la table
de Karnaugh

## Slide 65: 6.1. Les termes adjacents
<number>
Les deux termes possèdent les même variables. La seule différence est l’état de la variable B qui change.
Si on applique les règles de simplification on obtient :
Ces termes sont dites adjacents.
Examinons l’expression suivante :
Notes: <number>

## Slide 66: Exemple de termes adjacents
<number>

## Slide 67
<number>
La méthode de Karnaugh se base sur la règle précédente.
La méthode consiste a mettre en évidence par une méthode graphique (un tableaux ) tous les termes qui sont adjacents (qui ne différent que par l’état d’une seule variable).
La méthode peut s’appliquer aux fonctions logiques de 2,3,4,5 et 6 variables.
Un tableau de Karnaugh comportent 2n cases ( N est le nombre de variables ).
6.1 Description de la table de karnaugh
Notes: <number>

## Slide 68
<number>
 | 0 | 1
0 |  | 
1 |  | 
A
B
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
AB
C
Tableaux à 3 variables
Tableau à 2 variables

## Slide 69
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
AB
CD
Tableau à 4 variables

## Slide 70
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
AB
CD
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
AB
CD
Tableau à 5 variables
U = 0
U= 1

## Slide 71
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
AB
C
Les trois cases bleues sont des cases adjacentes à la case rouge
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
AB
CD
Dans un tableau de karnaugh , chaque case possède un certain nombre de cases adjacentes.

## Slide 72: 6.2 Passage de la table de vérité à la table de Karnaugh
<number>
Pour chaque combinaisons qui représente un min terme lui
correspond une case dans le tableau qui doit être mise à 1 .
Pour chaque combinaisons qui représente un max terme lui
correspond une case dans le tableau qui doit être mise à 0 .
Lorsque on remplis le tableau , on doit soit prendre les
min terme ou les max terme

## Slide 73
<number>
A | B | C |  | S
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 0
0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1
AB
C
Exemple :

## Slide 74: 6.3 Passage de la forme canonique à la table de Karnaugh
<number>
Si la fonction logique est donnée sous la première forme canonique ( disjonctive), alors sa représentation est directe : pour chaque terme lui correspond une seule case qui doit être mise à 1.
Si la fonction logique est donnée sous la deuxième forme canonique ( conjonctive), alors sa représentation est directe : pour chaque terme lui correspond une seule case qui doit être mise à 0 .

## Slide 75: Exemple
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  | 1 |  | 
1 | 1 |  | 1 | 1
AB
C
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 |  | 0 |  | 
AB
C

## Slide 76: 6.4 Méthode de simplification (Exemple : 3 variables )
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1
AB
C
L’idée de base est d’essayer de regrouper (faire des regroupements ) les cases adjacentes qui comportent des 1 ( rassembler les termes adjacents ).
Essayer de faire des regroupements avec le maximum de cases ( 16,8,4 ou 2 )
Dans notre exemple on peut faire uniquement des regroupements de 2 cases .

## Slide 77
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1
AB
C
Puisque il existent encore des cases qui sont en dehors d’un regroupement on refait la même procédure : former des regroupements.
Une case peut appartenir à plusieurs regroupements

## Slide 78
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1
AB
C
On s’arrête lorsque il y a plus de 1 en dehors des regroupements
La fonction final est égale à la réunion ( somme ) des termes après simplification.

## Slide 79
<number>
Donc , en résumé pour simplifier une fonction par la table de karnaugh il faut suivre les étapes suivantes :
Remplir le tableau à partir de la table de vérité ou à partir de la forme canonique.
Faire des regroupements : des regroupements de 16,8,4,2,1 cases ( Les même termes peuvent participer à plusieurs regroupements ) .
Dans un regroupement :
  Qui contient un seule terme on peut pas éliminer de variables.
  Qui contient deux termes on peut éliminer une variable ( celle qui change d’état ).
  Qui contient 4 termes on peut éliminer 2 variables.
  Qui contient 8 termes on peut éliminer 3 variables.
  Qui contient 16 termes on peut éliminer 4 variables.
L’expression logique finale est la réunion ( la somme ) des groupements après simplification et élimination des variables qui changent d’état.

## Slide 80
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1
AB
C
Exemple 1 : 3 variables

## Slide 81: Exemple 2 : 4 variables
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 1
01 | 1 | 1 | 1 | 1
11 |  |  |  | 
10 |  | 1 |  | 
AB
CD

## Slide 82: Exemple 3 : 4 variables
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  |  | 1
01 |  | 1 | 1 | 1
11 |  |  |  | 1
10 | 1 |  |  | 1
AB
CD

## Slide 83: Exemple 4 : 5 variables
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  |  | 
01 | 1 |  | 1 | 
11 | 1 |  | 1 | 
10 | 1 |  |  | 
AB
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  |  | 
01 | 1 |  |  | 1
11 | 1 |  |  | 1
10 | 1 | 1 |  | 
AB
CD
U = 0
U= 1
CD

## Slide 84: Exercice
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  | 1 | 1 | 1
1 | 1 |  | 1 | 1
AB
C
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  | 1 | 1
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 | 1 | 1 | 1 | 1
AB
CD
Trouver la forme simplifiée des fonctions à partir des deux tableaux ?

## Slide 85: 6.5 Cas d’une fonction non totalement définie
<number>
Examinons l’exemple suivant :
Une serrure de sécurité s’ouvre en fonction de quatre clés A, B, C D. Le fonctionnement de la serrure est définie comme suite :
S(A,B,C,D)= 1 si au moins deux clés sont utilisées
S(A,B,C,D)= 0 sinon
Les clés A et D ne peuvent pas être utilisées en même temps.
On remarque que si la clé A et D sont utilisées en même temps l’état du système n’est pas déterminé.
Ces cas sont appelés cas impossibles ou interdites  comment représenter ces cas dans la table de vérité ?.

## Slide 86
<number>211233 <wseder
A | B | C | D |  | S
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 |  | X
1 | 0 | 1 | 0 |  | 1
1 | 0 | 1 | 1 |  | X
1 | 1 | 0 | 0 |  | 1
1 | 1 | 0 | 1 |  | X
1 | 1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 | 1 |  | X
Pour les cas impossibles ou interdites
il faut mettre un X dans la T.V .
Les cas impossibles sont représentées
aussi par des X dans la table de karnaugh
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 87
<number>
Il est possible d’utiliser les X dans des regroupements :
  Soit les prendre comme étant des 1
  Ou les prendre comme étant des 0
Il ne faut pas former des regroupement qui contient uniquement des X
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 88
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 89
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 90
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 91
<number>
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | X | X
11 | 1 | 1 | X | X
10 |  | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 92: Exercice 1
<number>
Trouver la fonction logique simplifiée à partir de la table suivante ?
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 | X | 
01 | 1 | X |  | 1
11 | 1 |  | X | 1
10 | X |  | 1 | X
AB
CD

## Slide 93: Exercice 2
<number>
Faire l’étude ( table de vérité , table de karnaugh , fonction simplifiée) du circuit qui nous permet de passer du codage BCD au codage EXCESS 3 ?
Faire le même travail pour le circuit qui permet le passage du codage EXCESS 3 au codage BCD ?

## Slide 94
<number>
La figure 1 représente un réservoir alimenté par deux vannes V1 et V2. On distingue trois niveaux : Sécurité, Moyen, Haut:
- lorsque le niveau de liquide est inférieur ou égale à Sécurité, V1 et V2 sont ouvertes.
- lorsque le niveau du liquide est inférieur ou égal à Moyen mais supérieur à Sécurité, seule V1 est ouverte.
- lorsque le niveau du liquide est supérieur à Moyen mais inférieur à Haut, seule V2 est ouverte.
- lorsque le niveau de liquide a atteint le niveau Haut, les deux vannes sont fermées.
Question:Donner les équations logiques de l’ouverture de V1 et V2 en fonction du niveau de liquide.
Sécurité
Moyenne
Haut
V2
V1